## Slide 1
AI应用基础（48课时版） · 12周·48课时
W07 · 第1次课
数据清洗与质量评估（上）
工单 M1-1a
数据清洗与质量评估（上）：基础实现
本节（上）：基础实现 · 概念打底 + D/C层保底
扩展班第一课，老周把三箱'历史遗留'数据砸在你工位：'三个月泵站日志，缺的缺、错的错，还有135℃的神仙记录。模型再好也怕脏数据——先学会把数据洗干净，再谈AI。'工单M1-…
重庆两江智造集团 · 双创中心302实训室 · V1重制版（easyslides规范）

## Slide 2
课程定位
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
2 / 25
COURSE MAP
这门课站在哪：定位与出路
四年后你手里的证书与岗位，都从这门课出发
课程性质
专业核心课扩展版：数据→ML→DL→视觉→大模型→智能体全谱系
面向岗位
AI应用工程师 / 工业视觉开发 / 工业互联网数据分析
对接证书
1+X AI应用实践（初级=M1-M3 / 中级=M4 / 高级=M5）
课程衔接
前：零基础并行开设 → 本课第12周、第10-20周12周×4课时 → 后：项目实战
本课程路线图（当前周高亮）
W4 工单M1
W5 工单M1
W6 逻辑回归
W7 工单M2
W8 工单M2
W9 工单M2
W15 工单M3
W16 工单M3
W17 工单M4
W18 工单M4
W19 工单M5
W20

## Slide 3
剧情情境
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
3 / 25
SCENARIO · 两江智造
车间今天发生了什么
连续剧情 · 你（小郑）的第1次出场
扩展班第一课，老周把三箱'历史遗留'数据砸在你工位：'三个月泵站日志，缺的缺、错的错，还有135℃的神仙记录。模型再好也怕脏数据——先学会把数据洗干净，再谈AI。'工单M1-1a：清洗出一份可信的数据质量报告。
本课工单
M1-1a · 数据清洗与质量评估（上）：基础实现
技能目标
能用Pandas完成缺失/异常/重复三类处理——应用：见工单starter与教师参考实现
技能目标
能输出结构化质量报告（三清单+评分）——应用：见工单starter与教师参考实现
出场人物
老周
林工
小郑

## Slide 4
学习目标
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
4 / 25
GOALS & FLOW
这节课结束时，你能做到
目标可测量：及格线/优秀线写在工单上
目标
会用Pandas完成缺失值与异常值处理
检验：口头复述+快答2题
目标
能输出结构化数据质量报告
检验：工单运行通过+截图
能力目标
完成本课工单并当堂通过检查
检验：同桌互查代码规范
课堂节奏（80分钟）
1.回顾预习卡与微课
2.知识精讲（先例后理）
3.演示代码骨架
4.基础实现（D/C层…
5.小结+布置第2次课
节奏纪律：讲10分钟必须动手一次；实操环节教师只答疑不代写——卡住先查《报错翻译对照表》，再举手。

## Slide 5
01
知识精讲 · 讲透每个概念
本章聚焦：缺失率统计与处理策略 · 3σ与IQR异常识别 · 质量评分口径
01
数据质量三清单
("数据质量三清单=缺失(断线丢点)/异常(超量程毛刺)/重复(重…
02
缺失处理四策略
("缺失四策略=删(dropna)/数值插补(中位数)/类别兜底(…
03
异常识别两把尺
('异常识别两把尺=3σ（正态分布，±3倍标准差外占0.3%）与I…
本章产出：四要素详解页×3 · 图解页×3 · 可跟打代码页×2 · 工单与分层工单各1份
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01

## Slide 6
知识精讲 · 四要素
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
6 / 25
KNOWLEDGE B01
B01 数据质量三清单
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
脏数据体检表：缺失/异常/重复三类逐项过一遍
原理：数据质量三清单=缺失(断线丢点)/异常(超量程毛刺)/重复(重发双录)——三类体检项目过一遍，'数据能不能用'心里有底
使用场景
传感器断线丢点、PLC毛刺、重复上报的排查入口
怎么判断：建模前必做体检：缺多少、怪多少、重多少各画一张分布——跳过体检直接建模=沙上建塔
应用实例
df.isna().sum() + df.duplicated().sum() 两行摸底
逐行看：df.isna().sum() 各列缺多少；((df['temp']<-20)|(df['temp']>200)).sum() 越量程多少；df.duplicated().sum() 重复行…
扩展与误区
误区：只查缺失不查重复——重复样本让验证虚高
进阶：missingno矩阵图可视化缺失模式（随机缺失vs成片缺失成因不同）；体检结果写进质量报告首页

## Slide 7
知识精讲 · 图解
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
7 / 25
VISUAL · B01
数据质量三清单：一张图看懂
图优先：先看图再回头读代码
四个观察点
1
一张图纸可造多台设备（实例化）
2
属性=铭牌；方法=操作
3
追问：误区：只查缺失不查重复——重复样本让验证虚高
一句话：脏数据体检表：缺失/异常/重复三类逐项过一遍 何时用：传感器断线丢点、PLC毛刺、重复上报的排查入口

## Slide 8
知识精讲 · 四要素
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
8 / 25
KNOWLEDGE B02
B02 缺失处理四策略
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
删行/前向填充/均值/插值——四种补洞手艺各有代价
原理：缺失四策略=删(dropna)/数值插补(中位数)/类别兜底('未知')/插值(interpolate按趋势)——按缺失机制与列型选药
使用场景
温度断点用前向填充、孤立坏点才删行
怎么判断：随机散点缺失→插补保样本量；成片缺失(设备断电2小时)→插值造假日趋势，标记缺失列更诚实
应用实例
df['temp'].interpolate() 时序插值最合理
逐行看：df['temp']=df['temp'].fillna(df['temp'].median()) 稳妥补值；df['temp']=df['temp'].interpolate() 按时序趋…
扩展与误区
误区：一律fillna(0)——零值混进均值把分布拉歪
进阶：KNN插补借相似设备；前向填充ffill()适合缓慢变量；策略与理由必须写进报告——'为什么这么补'比补了什么更重要

## Slide 9
知识精讲 · 四要素
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
9 / 25
KNOWLEDGE B03
B03 异常识别两把尺
定义 → 场景 → 实例 → 误区：一次讲透
定义
3σ看正态尾巴、IQR箱线图对偏态稳健
原理：异常识别两把尺=3σ（正态分布，±3倍标准差外占0.3%）与IQR（四分位，不假设分布）——正态用前者、偏态/有毛刺用后者
使用场景
振动尖峰、电流突变是否算异常的判据选择
怎么判断：先看分布形状再选尺：直方图对称像钟→3σ；右偏有长尾→IQR——用错尺误杀真故障
应用实例
IQR上界=Q3+1.5×IQR，逐列扫描标记
逐行看：z=(df['vib']-mean)/std; mask=z.abs()>3 正态尺；IQR版见pp课——两把尺各跑一遍，交集最稳、并集人工复核
扩展与误区
误区：两把尺混用不看分布——先画直方图再选
进阶：变换后识别（log变换压长尾再3σ）；多维异常（单列正常、组合反常）用孤立森林——进阶武器

## Slide 10
知识精讲 · 图解
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
10 / 25
VISUAL · B03
异常识别两把尺：一张图看懂
图优先：先看图再回头读代码
四个观察点
1
先想清楚数据从哪来到哪去
2
每一步只做一件事，错了好定位
3
追问：误区：两把尺混用不看分布——先画直方图再选
一句话：3σ看正态尾巴、IQR箱线图对偏态稳健 何时用：振动尖峰、电流突变是否算异常的判据选择

## Slide 11
02
技能实操 · 代码跑起来
本章聚焦：缺失率统计与处理策略 · 3σ与IQR异常识别 · 质量评分口径
01
清洗骨架
df = pd.read_csv("pump_log.cs…
02
IQR异常识别
q1, q3 = df["temp"].quantile(…
03
技能 · 能用Pandas完成缺…
能用Pandas完成缺失/异常/重复三类处理——应用：见工单sta…
04
技能 · 能输出结构化质量报告（…
能输出结构化质量报告（三清单+评分）——应用：见工单starter…
05
技能 · 能为每个清洗策略写出业…
能为每个清洗策略写出业务理由——应用：见工单starter与教师参…
本章产出：四要素详解页×5 · 图解页×3 · 可跟打代码页×2 · 工单与分层工单各1份
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01

## Slide 12
技能实操 · 可执行代码
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
12 / 25
CODE LAB
清洗骨架
代码节选 · 依赖工单/starter 上下文（课堂跟打 starter 看完整运行）
代码节选
df = pd.read_csv("pump_log.csv", parse_dates=["ts"])
miss = df.isna().sum()
print("缺失率:\n", (miss / len(df)).round(3))
df["temp"] = df["temp"].ffill()
本段引用工单上下文变量（starter 已备好）——跟打 starter 后取消注释对应行即可复现。

## Slide 13
技能实操 · 可执行代码
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
13 / 25
CODE LAB
IQR异常识别
代码节选 · 依赖工单/starter 上下文（课堂跟打 starter 看完整运行）
代码节选
q1, q3 = df["temp"].quantile([.25, .75])
iqr = q3 - q1
mask = ~df["temp"].between(q1 - 1.5 * iqr, q3 + 1.5 * iqr)
print("异常行数:", mask.sum())
本段引用工单上下文变量（starter 已备好）——跟打 starter 后取消注释对应行即可复现。

## Slide 14
避坑指南
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
14 / 25
DEBUG · 常见报错
报错翻译：程序'说'了什么
报错是程序在说话——先读最后一行，再往上找
报错/现象
为什么会这样
怎么修
KeyError列名错
列名大小写或空格不符
df.columns先查看并strip
清洗后行数骤减
dropna默认any整行删
指定subset为关键列
报告数字对不上
处理顺序不同口径漂移
固定缺失-异常-重复顺序并留痕
① 读最后一行 报错类型+行号都在这
② 定位变量 NameError=没定义/拼错
③ 最小复现 注释一半再跑，二分找错

## Slide 15
03
工单实战 · 按单交付
本章聚焦：缺失率统计与处理策略 · 3σ与IQR异常识别 · 质量评分口径
01
交付清单
按工单步骤逐项打勾
02
及格/优秀线
D/C保底 · B/A冲刺
03
A/B/C/D分层
按当前水平选起点
本章产出：四要素详解页×3 · 图解页×3 · 可跟打代码页×2 · 工单与分层工单各1份
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01

## Slide 16
工单实战
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
16 / 25
WORK ORDER
工单 M1-1a · 数据清洗与质量评估（上）：基础实现
按单交付：及格线保底，优秀线冲刺
交付清单
1
能用Pandas完成缺失/异常/重复三类处理——应用：见工单starter与教…
2
能输出结构化质量报告（三清单+评分）——应用：见工单starter与教师参考实现
3
能为每个清洗策略写出业务理由——应用：见工单starter与教师参考实现
4
能用分布图验证清洗未伤及正常数据——应用：见工单starter与教师参考实现
验收清单（教师按此打分）
程序运行无报错，输出与示例一致
截图含完整运行结果与文件名
变量命名规范率达标（snake_case）
及格线 · D/C层
缺失处理率≥95% / 报告三清单齐全 / 策略有业务理由
检查方式：运行+截图
优秀线 · B/A层
预测缺失（进阶） / 质量评分≥90 / 报告可直接交付老周
检查方式：运行+规范+答辩追问
提交物 代码文件+运行截图+工单决策记录（上传学习平台）

## Slide 17
工单完成效果图 · 先看终点（本课目标预览）
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
17 / 25
DONE SHOT
工单完成效果图 · 完成后长这样
真实运行 · 参考实现——先看清'交付标准答案'，再动手写自己的
① 参考实现真实运行输出（本工单完成态）
=== 工单 M1-1a 数据清洗与质量评估 · 完成态 ===
原始数据: 300 行 (缺测 14 / 超限 6 / 负值 5)
解A 纯Python循环 : 清洗后 275 行 质量分 1.000
解B Pandas掩码链 : 清洗后 275 行 质量分 1.000
双解互验: 行数一致=True 口径一致=True
剔除合计 25 行（缺测+负值+超限），保留率 91.7%
结论: 两解同口径同结果 → 清洗规则已冻结；清洗留痕（前后行数与分布）即过程性证据。
② 关键自检点（对照工单逐项核对）
□ 代码从头跑到尾不报错（python xx.py 再跑一遍）
□ 指标达标：与工单及格线逐项对齐（准确率/F1/耗时）
③ 提交与达标（过程性证据）
达标线：D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90 ｜ 提交：学号_姓名_工单号 + 运行截图 + 决策记录 + Git≥1次commit
复核：自检 → 互检 → 师查（三层质检）

## Slide 18
本工单的工程化项目 · 第三种代码形态
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
18 / 25
DONE SHOT
本工单的工程化项目 · 第三种代码形态
真实运行 · 参考实现——先看清'交付标准答案'，再动手写自己的
① 项目位置与一键运行
工程化项目/m11a_data_quality/
python run.py # 输出 output/report.txt + result.json
python -m pytest -q # 全量测试应全绿
② 目录结构（23 个文件）
config/rules.yaml 规则外置：改配置不改代码
src/data_quality48/ config · core · io_utils · report · pipeline
tests/ 正常 / 边界 / 异常三档
③ 国标与 TOGAF 落地
GB/T 9385 需求规格 / 15532 测试 / 8567 文档 / 8566 过程组
TOGAF 四域：业务 · 数据 · 应用 · 技术架构
docs/07 ADR-001 架构决策记录

## Slide 19
工单完成效果图 · 课末对照
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
19 / 25
DONE SHOT
工单完成效果图 · 完成后长这样
真实运行 · 参考实现——先看清'交付标准答案'，再动手写自己的
① 参考实现真实运行输出（本工单完成态）
=== 工单 M1-1a 数据清洗与质量评估 · 完成态 ===
原始数据: 300 行 (缺测 14 / 超限 6 / 负值 5)
解A 纯Python循环 : 清洗后 275 行 质量分 1.000
解B Pandas掩码链 : 清洗后 275 行 质量分 1.000
双解互验: 行数一致=True 口径一致=True
剔除合计 25 行（缺测+负值+超限），保留率 91.7%
结论: 两解同口径同结果 → 清洗规则已冻结；清洗留痕（前后行数与分布）即过程性证据。
② 关键自检点（对照工单逐项核对）
□ 代码从头跑到尾不报错（python xx.py 再跑一遍）
□ 指标达标：与工单及格线逐项对齐（准确率/F1/耗时）
③ 提交与达标（过程性证据）
达标线：D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90 ｜ 提交：学号_姓名_工单号 + 运行截图 + 决策记录 + Git≥1次commit
复核：自检 → 互检 → 师查（三层质检）

## Slide 20
分层任务
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
20 / 25
A/B/C/D LAYERS
同一工单，四条爬梯
按当前水平选起点，D层保底人人可交付，A层给足挑战
A 层 · 挑战层
预测缺失进阶
达标：预测填充优于均值且论证清楚
· 用其余特征建模预测缺失值
· 与均值填充对比
· 报告附录给出增益
卡壳>10分钟→降B层，先拿过程分
B 层 · 进阶层
策略有据可依
达标：评分≥85且理由完整
· 每策略写业务理由
· 分布图前后对比
· 质量评分计算
· 报告排版成文
完成C层后冲刺：先跑通再优化
C 层 · 基础层
三清单全跑通
达标：缺失处理率≥95%+三清单齐全
· 全表缺失统计与策略
· IQR识别异常列
· duplicated去重
· 汇总三清单
照示例改参数，跑通即得分
D 层 · 保底层
跟做完成单列缺失清洗
达标：温度列缺失率降为0且行数不变
· 读CSV看info
· 对温度列isna统计
· ffill前向填充
· 输出处理前后对比
逐行跟打示例，跑通就是胜利

## Slide 21
方案决策
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
21 / 25
DECISION MATRIX
数据清洗与质量评估：备选方案决策矩阵
工程不是选最好的，是选当前约束下最划算的
备选方案
可行性
达标概率
工时
结论
方案A：按工单主线（starter起步）
高
高
适中
推荐主干
方案B：自选技术路线
中
中
多
A层可选
方案C：直接改现成项目
低（无过程分）
低
少
不建议
决策纪律：组内打分3分钟，结论与理由写入工单决策记录

## Slide 22
课堂检查
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
22 / 25
CHECK · 当堂验收
做完不算完，验过才算数
教师抽查 + 同桌互查 + 运行截图三选二
检查点 1
W4课前测①：本课工单M1-1a的及格线是什么？（答：缺失处理率≥95%）
提示：答案都在本节'四要素详解'页——翻回去指给同桌看
检查点 2
W4课前测②：'Pandas缺失处理四策略'用一句话说说你的理解
提示：答案都在本节'四要素详解'页——翻回去指给同桌看
当堂评分构成
运行通过 40%
规范与注释 20%
决策记录 20%
互查反馈 20%
未过怎么办：当堂改→教师复核→记录到错题本
及格线：缺失处理率≥95% / 报告三清单齐全 / 策略有业务理由 优秀线：预测缺失（进阶） / 质量评分≥90 / 报告可直接交付老周

## Slide 23
本课小结
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
23 / 25
SUMMARY
一张图带走本课
讲给自己听一遍，才算真的学会
三句话总结
1
数据质量三清单：脏数据体检表：缺失/异常/重复三类逐项过一遍
2
缺失处理四策略：删行/前向填充/均值/插值——四种补洞手艺各有…
3
异常识别两把尺：3σ看正态尾巴、IQR箱线图对偏态稳健
下一步行动
①工单M1-1a收尾跑绿并上传 ②错题本记1条 ③预习微课+导学单

## Slide 24
课后与预告
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01
24 / 25
NEXT & HOMEWORK
下课之后，上课之前
作业当堂布置当堂记：写进工单本，别靠脑子
今日作业
1
工单M1-1a+预习卡W5
提交物：学号_姓名_W07.py + 运行截图（含文件名）+ 工单决策记录
下次课
数据清洗与质量评估（下）
为什么接下来学它
数据洗净了，林工却摇头：'同样的模型，好特征胜过换模型。'他递来一张特征字典模板：'从振动里造出10个特征，让我看见你的巧思。'工单M1-1b：EDA+特征工程，用特征重要性证明你的设计值钱。
预习动作：微课视频 + 导学单先行；带着一个问题上考场。
工具链：PyCharm CE（主编辑器） · Jupyter（实训） · Git/GitHub（每周提交） · conda环境 报错了？先查《报错翻译对照表》，再看微课'排错三步法'。

## Slide 25
感谢垂听 · 动手出真知
把今天的工单跑绿，就是给下周的自己铺路。
课后三件事
1. 工单M1-1a跑绿并上传学习平台
2. 错题本记1条今天踩的坑
3. 预习微课+导学单
下次课 → 数据清洗与质量评估（下）
AI应用基础（48课时版） · V1 · W07-01